## Slide 1: CdM-16
Д.В. Иртегов
Н.Н. Репин
и др.

## Slide 2: Что такое CdM-16
16-битный процессор (платформа уровня 2), существующий в трех формах
  Программный эмулятор на Python
  Микросхема Logisim (в настоящее время есть проблемы с тактовой частотой)
  Программный эмулятор на Java, пригодный для использования в качестве микросхемы Logisim (в процессе, но уже на достаточно продвинутых стадиях)
Можно использовать в проектах курса «Цифровые платформы»
Или в каких-нибудь еще

## Slide 3: Почему еще полезен CdM-16?
Сравнение CdM-16 и CdM-8[e] позволит вам понять некоторые проблемы и вопросы, с которыми вообще сталкиваются разработчики ISA (Instruction Set Architecture)
Казалось бы, какие проблемы могут быть при разработке виртуального процессора для эмулируемой среды?
  Что нам стоит дом построить, нарисуем – будем жить!
А вот не так-то все просто.
Например, переделка PC в 16-битный регистр в CdM-8е создала целый ряд… ну, не то, что проблем, но, скажем так, алогичностей в архитектуре.

## Slide 4: Что означает «16-битный»?
16-битные регистры общего назначения
Аппаратная 16-битная арифметика
16-битный интерфейс с оперативной памятью
16-битное адресное пространство
  64кб памяти в манчестерском (фон-неймановском) режиме
  64кб памяти кода и 64кб памяти данных в гарвардском режиме
Большинство команд 16-битные (есть несколько 32-битных)

## Slide 5: Что еще может означать «16-битность»?
В документации по другим процессорам вы можете увидеть другие трактовки 16-битности
  Например, ARM имеет подмножество команд Thumb, которое называют 16-битным, потому что там большинство команд имеет длину 16 бит.
    Но эти команды манипулируют 32-битными регистрами и адресуют 32-битное адресное пространство
  Процессор i386SX часто называли 16-битным, потому что он имел 16-битный интерфейс с оперативной памятью,
    Но он также, как и Thumb имел 32-битные регистры и адресное пространство, а команды у него переменной длины

## Slide 6: Что вообще означает «разрядность»?
Раскрою небольшой секрет
Есть разрядность процессора (ширина тракта данных/АЛУ/регистров)
Есть разрядность ISA (системы команд)
  Разрядностью ISA можно называть длину команды, как в ARM/Thumb
  Но чаще разрядностью ISA называют длину адреса (указателя)
  Для операционной системы важна длина адреса (определяет режим работы диспетчера памяти)
Разрядности CPU и ISA могут не совпадать
Почти все современные CPU (Intel/AMD x64, ARMv9, IBM System/Z) 64-разрядные
Но все они могут исполнять 32-разрядные программы (x86, ARMv8, System/370)

## Slide 7: Чем CdM-16 лучше, чем CdM-8?
В 256 раз больше памяти (без всяких банков!). По объему памяти, система сравнима с «нормальными» компьютерами, такими, как DEC LSI-11/Электроника-60 или ZX Spectrum
  Только проблема со скоростью. Тактовые частоты LSI-11 или Z80 измерялись мегагерцами, в Logisim вы не можете поднять ее выше 5кГц.
8 регистров общего назначения – почти во всех подпрограммах, которые вы пишете, все скалярные значения можно разместить в регистрах
Новые форматы команд, например, трехадресное сложение или сложение с константой

## Slide 8: Почему нельзя было просто расширить регистры CdM-8?
Возможно, это упростило бы и разработку процессора, и переучивание?
CdM-8 может обойтись парой команд ld/st
У 16-битного процессора команд load/store должно быть больше
Кроме 16-битных значений, мы должны уметь работать с 8-битными (ASCII, UTF-8, 8-битные регистры ввода-вывода)
  Ldw (загрузить 16-битное слово)
  Ldb (загрузить байт с расширением нулями)
  Ldsb (загрузить байт с расширением знаком)
  Stw
  Stb
У CdM-8 просто нет свободных кодов команд для такого!

## Slide 9: Где взять коды команд?
Уменьшить количество регистров в процессоре
  Меньше 4 регистров??? Вы издеваетесь?
  На самом деле, бывали процессоры с 2 регистрами (MC 6800), с одним арифметическим регистром (MOS 6502) и вообще без нумеруемых регистров (Lilith/Кронос, Transputer, Java bytecode)
Уменьшить количество регистров в команде
  Одноадресные команды.
    Например, назвать r0 аккумулятором,
    и считать что у всех команд (неявный) второй операнд – это r0. add r1 -> r0 += r1
    На самом деле, популярная идея была в прошлом:
    CDC 1604, БЭСМ-6, Intel 4004…8085, Microchip PIC, MOS 6502, MCS-48
С load/store архитектурой это все плохо сочетается

## Slide 10: Расширить команду
До 12 бит?
  Видал я и такое не раз
  Microchip PIC: ПЗУ для программ имеет 12- или 14-битную шину
  Команды, не выровненные на единицу адресации (байт или слово)
  И такое я видал: CDC 1604, CDC 6600, БЭСМ-6, Intel 432
  Все равно извращение
16-битная команда – раззудись, плечо!
Возможные форматы для load/store архитектуры:
Opcode 8 бит
R1 4 бит
R2 4 бит
R3
R2
R1
Opcode 7 бит
16 регистров, 2 операнда (MIL-STD 1750A)
8 регистров, 3 операнда (Thumb)

## Slide 11: Что мы выбрали для CdM-16
После нескольких раундов обсуждений мы остановились на архитектуре с 8 регистрами и трехадресными командами
Причины:
  Для ручного программирования 16 регистров многовато
  Трехадресные команды Load/Store позволяют познакомиться с продвинутыми режимами адресации
  Получается больше похоже на Thumb и «взрослые» RISC-процессоры, такие, как ARM

## Slide 12: Источники вдохновения
На самом деле, 16-битных процессоров с load/store архитектурой в истории не так много
Большинство популярных 16-битных процессоров или процессоров с 16-битными командами: PDP-11, Intel 8086, x86 - это так называемые CISC (Complex Instruction Set Computer)
CISC не означает, что у процессора много команд
Это означает, что у большинства команд есть «режимы адресации». Например, команда ADD может сложить регистр с операндом в памяти или даже два операнда в памяти.
Это означает сложную схему кодирования команд, и сложный микрокод для их интерпретации
Мода на такие компьютеры началась в 1960е (IBM System/360) и в некотором роде продолжается до сих пор: x86/x64 и IBM System/Z до сих пор где-то ездят
Это все совсем другая сказка
Надеюсь, я ее вам в этом семестре расскажу
Но не сейчас

## Slide 13: Load/store (RISC) процессоры
Большинство load/store ISA были разработаны в 80е и 90е годы
ARM, MIPS, RISC V, SPARC, PA-RISC, DEC Alpha, Intel Itanium, MMIX да тыщи их
Все это 32- или 64-разрядные процессоры с 32-битными командами
  Logisim такое не потянет
  В рамках проекта вы вряд ли напишете программу больше 64 килобайт
  А значит вам больше 16-разрядного процессора и не нужно

## Slide 14: Популярные load/store архитектуры с 16-битными командами
Atmel AVR: 32 8-битных арифметических регистра, 3 16-битных индексных (на самом деле, регистровые пары) двухадресные команды
MIL-STD-1750A: 16 16-битных регистров общего назначения, двухадресные команды
ARM/Thumb: 8 32-битных регистров общего назначения трехадресные команды add/sub, ld/st есть команды с «короткими константами» большинство команд двухадресные

## Slide 15: Что такое «короткие константы»?
16-битные данные и адреса означают, что такие команды, как ldi, jsr и br* должны иметь 16-битное адресное поле
То есть полная длина таких команд должна быть 32 бита (4 байта)
Это не всегда нужно
Большая часть целочисленных констант в реальных программах – это небольшие числа
Чаще всего встречается 0
В программах для load/store ISA, большая часть констант – это не числа, а адреса

## Slide 16: Базовая и относительная адресация
В программах для load/store ISA, большая часть констант – это не числа, а адреса
В 32- и 64-битных программах, адреса могут составлять большую часть объема программы. 16-битные программы в этом смысле переходный этап.
Можно ли сэкономить при размещении адресных констант?
Обращения к памяти обладают локальностью: длинные серии обращений делаются к небольшим регионам памяти
  Локальные переменные и параметры вашей функции (стековый кадр)
  Статические переменные вашего модуля
  Поля структур, переданных как параметры
  Циклы и условные операторы внутри подпрограммы
  Вызовы подпрограмм внутри модуля

## Slide 17: Базовая адресация
  Локальные переменные и параметры функции (стековый кадр)
  Статические переменные модуля
  Поля структур, переданных как параметры
Занимаем регистр, который указывает куда-то поблизости от соответствующих регионов памяти (с 8 регистрами мы можем себе это позволить)
Обращаемся к полям или переменным по смещениям от этого регистра Смещения будут короткие, скорее всего меньше 8 бит
В CdM-8 есть рудиментарная поддержка такого: команда ldsa

## Slide 18: Поддержка базовой адресации в CdM-16
Команды ls*/ss* rd, imm6 (регистр и 6-битная константа)
Lsw rd, imm6 –> rd:=mem[r7+imm6*2]
Действительность чуть богаче: есть две команды ldw, с положительным и отрицательным imm6, что позволяет адресовать 128 байт вперед и назад от r7
Регистр r7 также известен как fp (frame pointer)
Lsb/lssb rd, imm6 -> rd:=mem[r7+imm6]
То есть байтовых переменных вы можете адресовать всего 64 Учитывайте это когда размещаете локальные переменные!
imm6
Rd
Opcode 7 бит

## Slide 19: Как предполагается использовать fp/r7?
Создаете в стеке место для локальных переменных: стековый кадр (stack frame) или запись активации
Новое для каждого вызова (поддерживает рекурсию)
Пушим параметры в стек
Зовем jsr DrawLine
Первые команды Drawline: push r7 ldsp r7 addsp -frame_size
Используйте ls*/ss* для доступа к параметрам и переменным

## Slide 20: Почему fp, а не sp?
Вы можете завести массив в качестве локальной переменной, и он (вместе с остальными переменными) не влезет в 128 байт. В результате, вы сможете добраться 6-битным смещением только до некоторых переменных и не сможете добраться до параметров
Вы можете захотеть завести динамический массив или делать push/pop внутри функции. Это приведет к передвижению вершины стека, а значит все смещения от вершины стека надо пересчитывать.
Компилятору это легко сделать, он железный, поэтому в ARM/Thumb аналоги команд ls/ss используют смещения от SP (код для ARM/Thumb чаще пишут компиляторы, чем люди)
Для ручного программирования удобнее FP.
В CdM-8 для выделенного FP не хватало ни регистров, ни кодов команд

## Slide 21: Но можно и по-другому!
Если вам не нужны локальные переменные, но нужна серия операций над статическими переменными
  Сохраняете r7 (соглашение о вызовах требует, чтобы он сохранялся при вызовах)
  Наводите r7 на начало или в середину блока статических переменных
  Используете ls*/ss* для работы с переменными
  Восстанавливаете r7
Если вам нужна серия операций над полями структуры
  Сохраняете r7
  Кладете указатель на структуру в r7
  …

## Slide 22: Что, если r7 нужен как frame pointer?
Есть трехадресные команды ld*/st* rb, ri, rd/rs
Ldw rb, ri, rd -> Rd := mem[rb+ri]
Rb – базовый регистр, Ri – индексный (любые регистры общего назначения)
Можно использовать для обращения к элементам массива (не забыть умножить индекс на размер элемента!)
Можно использовать для обращения к полям структуры значения в ri можно загружать командой ldi rd, imm6, она занимает 2 байта в отличие от ldi с 16-битной константой
Можно использовать для обращения к статическим переменным

## Slide 23: Относительная адресация (базовая адресация с PC в качестве базы)
  Циклы и условные операторы
  Вызовы подпрограмм внутри модуля
  Константы в сегменте кода (для команды ldc)
CdM-16 имеет «короткую» форму команд jsr и br*, у которых адрес формируется сложением значений PC и 9-битного адресного поля команды. Эти команды занимают 2 байта, в то время, как соответствующие команды с полным адресом занимают 4 байта
Ассемблер сам выбирает короткую форму команд, если знает адрес целевой метки и она попадает в диапазон 512 байт от места обращения
Для внешних меток, ассемблер не знает адрес и не может использовать короткую форму, даже если после линковки она окажется допустимой

## Slide 24: Относительная адресация для констант
Для ldc формы со смещением относительно PC нету, но можно написать ldpc rb # rb := PC, 2 байта add rb, _-const_location # 2 байта # Если вы уверены, что const_location не далее 64 байт от _ ldcw rb, rd # 2 байта
Вроде бы, по длине это не лучше, чем ldi rb, const_location # 4 байта ldcw rb, rd # 2 байта
Но упрощает работу линкеру (т.наз. позиционно-независимый код)
А если вам нужно загрузить несколько констант подряд, можно и по длине кода сэкономить

## Slide 25: Модель памяти
В CdM-8 модель памяти была простая.
  Ячейка памяти 1 байт,
  адресуемая единица памяти 1 байт,
  все операции с памятью и регистрами работают с 1 байтом
Мы заявили, что CdM-16 поддерживает операции с 16-битными (2 байта) и 8-битными (1 байт) значениями
У 32- и 64-битных процессоров типов данных еще больше
Как должна выглядеть память такого процессора для программиста?

## Slide 26: Варианты модели памяти
16-битная шина памяти, единица адресации - 2 байта (слово)
У всех (ну хорошо, у всех которые я знаю) ISA до 1964 года, память была устроена именно так
  только шина памяти могла быть шире, а слова длиннее. Например,
  CDC 1604 и БЭСМ-6 слова были 48 бит,
  PDP-6 и DEC 10/20 – 36 бит
  Кронос – 32 бита

## Slide 27: Как работать с байтами, если адресация по словам?
Складывать по одному байту в слово
  Удобно адресоваться
  Но вы что, издеваетесь???
Заставить программиста (компилятор) с этим разбираться
  Программист может упаковать несколько байтов в слово, но потом вынужден сам доставать нужные байты сдвигами или чем-то вроде
  CDC-1604, БЭСМ-6
  Можно тоже спросить про «вы издеваетесь», но люди с этим жили
Сделать отдельные команды для манипуляции с байтами и отдельное представление для указателя на байт
  DЕС 10/20 (36 бит на 8 нацело не делится) была поддержка 6-битных и 9-битных «байтов»
  Lilith/Кронос
  Писать для такой машины компилятор С – удовольствие ниже среднего, но я участвовал в таком проекте

## Slide 28: То есть, все-таки адресация по байтам?
Первая (во всяком случае первая широко известная) ISA такого типа – IBM System/360 (анонсирована в 1964 году)
  Ширина шины памяти и регистров – 32 бита, адресация по байтам
Еще очень известная ISA – PDP-11 (первая машина линейки – 1970)
  16 бит, адресация тоже по байтам
Я думаю, все компьютеры, с которыми вам придется иметь дело, используют такую же структуру памяти, только шина может быть 64 или даже 128 бит.

## Slide 29: Порядок байтов (endianness)
Если вы программно реализуете 16- и 32-битную арифметику на основе байтовой, вы можете раскладывать байты как хотите (главное, чтобы весь ваш код понимал раскладку одинаково)
Если машина имеет аппаратную 16- и более битную арифметику, она диктует вам раскладку байтов
Есть два логичных варианта:
  Little endian (младший байт по меньшему адресу): PDP-11, x86
  Big endian (младший байт по большему адресу): IBM 360, MC 68000
  У ARM это переключается программно, но, например, Андроид и MacOS/M1 работают только в little endian
CdM-16 little endian

## Slide 30: Выравнивание (alignment)
Как программист видит память
Как процессор видит память

## Slide 31: Почему выравнивание важно
Операции с невыровненными словами (с нечетным адресом) требуют два цикла памяти,
То есть вдвое медленнее, чем с выровненными
Поддержка требует дополнительной схемотехники
  можете заглянуть внутрь cdm16.circ в микросхему Bus Control, и ужаснуться
Многие процессоры это вообще отказываются делать
На 32-разрядной машине, 32-битные слова должны быть выровнены на 4 байта (указатель должен делиться на 4)

## Slide 32: Выравнивание в CdM-16
CdM-16 может работать с невыровненными 16-битными данными, но это медленно и этого следует избегать
CdM-16 не может работать с невыровненными командами
Все команды имеют длину 2 или 4 байта,
Нету команд длиной 1 или 3 байта
Передача управления по нечетному адресу генерирует аппаратное исключение
Стек также обязан быть выровненным (SP всегда четный)
Нет команд push и pop для байтов
В ассемблере есть директива align, которая выравнивает код или данные, если это необходимо

## Slide 33: Еще плюшка, специфичная для Logisim
Микросхема памяти Logisim может иметь ширину шины 16 бит, но такая память не поддерживает операции с отдельными байтами
Можно сделать два отдельных банка памяти объемом 32кб для четных и нечетных адресов
Но в такую память неудобно загружать образы, созданные cocol (надо написать дополнительную программу, которая поделит образ на четные и нечетные байты)
В рамках проекта CdM-16 разработана библиотека Java, которая реализует 16-битную микросхему памяти с побайтовым доступом и удобной загрузкой образов

## Slide 34: Более формальное описание CdM-16
11 16-битных регистров, доступных программисту
  8 регистров общего назначения r0..r7, включая специальный регистр FP (r7)
  SP, PC, PS (PSW), аналогичные одноименным регистрам CdM-8
r0
r1
r2
r3
r4
r5
r6
R7/FP
SP
PC
PS

## Slide 35: Команды обработки данных
Add[c]/sub[c] rs0, rs1, rd
Add/sub rd, imm6 (сложение с короткой константой)
Neg/sxc/scl rs, rd
And/or/xor/bic rs0, rs1, rd
  Вопрос на сообразительность: почему нет побитовых операций с короткой константой?
Если нужна двухадресная форма, вы можете использовать один и тот же регистр в качестве rs[01] и rd
Sh[lr]/ro[rl]/rc[rl]/shra rs, rd, imm3+1
  вы не можете сдвинуть на 16 бит одной командой, только на 8
  Нельзя сдвинуть одной командой на переменное число бит
Not/cmp/bit/move rs, rd

## Slide 36: Что нужно иметь в виду
Все арифметические команды, сдвиги и сравнения 16-битные
При загрузке байтов из памяти, нужно внимательно следить, знаковый или беззнаковый байт вам нужен
Если нужна 8-битная арифметика (особенно сравнения), нужно приводить промежуточные значения к 8 битам командами
  Sxc (расширить младший байт регистра со знаком)
  Scl (расширить без знака, т.е. очистить старший байт)
Если вам нужен 8-битный циклический сдвиг, вас ждут приключения

## Slide 37: Команды для работы с памятью
Все команды load имеют три формы: w (16 бит), b (байт, расширеный нулями) и sb (байт, расширенный знаком)
Все команды store имеют две формы: w и b
Основные команды:
  ld*/st* rs0, rs1, rd (адрес равен rs0+rs1)
  Ldc* rs0, rs1, rd (адрес в банке кода)
  Ls*/ss* rd, imm6 (адрес равен r7+-imm6*size)
  Ldi rd, imm16; ldi rd, +-imm6
Стек: push rs; push +-imm6; pop rd; addsp imm9 – только 16-битные значения!
push/pop для SP, PC, PS
  Pop PC (popc) == rts

## Slide 38: Команды передачи управления
Коды условий точно такие же, как у CdM-8
B* imm16/imm9 (ассемблер сам выбирает более короткую возможную форму)
Jsr imm16/imm9
Jsr rd (вычислимый jsr)
Rts (popc) – возврат из подпрограммы
Вычислимый переход по адресу в регистре можно реализовать как push rd popc

## Slide 39: Исключения
Исключения похожи на прерывания, но возникают внутри процессора, а их обработка начинается до (точнее, происходит вместо) завершения команды
Сохраненный PC указывает на команду, которая стриггерила исключение
Под них зарезервированы первые 16 векторов
В данный момент реализованы исключения:
  Аппаратный сброс (включение)
  Зарезервированная/недопустимая команда (да, у нас много пока неиспользуемых кодов команд)
  Попытка передачи управления по нечетному адресу
  Попытка записи нечетного значения в SP
  Double fault (исключение вылетело при попытке обработки исключения, например мусор в векторе)
При включении процессора, вместо передачи управления по адресу 0, происходит аппаратное исключение 0

## Slide 40: Еще про исключения
Для нормальной работы процессора необходимо проинициализировать вектора исключений
В CdM-16 эти вектора лежат начиная с нулевого байта программной памяти
Можно использовать директиву asect 0x0
Вектор double fault проще навести на команду halt
Если вы не хотите обрабатывать остальные исключения, то же самое можно сделать и с ними
Нулевой вектор указывает на начало вашей программы (то, куда надо передать управление при сбросе или включении)

## Slide 41: Пока не реализованные мечты
Команды умножения и деления
Групповые push/pop (в младшем байте команды лежит битовая маска регистров, которые надо сохранить или восстановить)
Почему не реализованы:
  нужно усложнить секвенсор и тракт данных
  Для умножений и делений он должен понимать, что операция АЛУ может занимать много тактов, а результат надо раскладывать по нескольким регистрам
  Для групповых push/pop нужно уметь делать циклы в микрокоде

## Slide 42: Направления дальнейшего развития
Системный и пользовательский режимы и диспетчер памяти
Операционная система
Сопроцессор с плавающей точкой
Компилятор C, например на основе LLVM